Ausschreibungstext

für

City Drain 100 / Klasse C 250

Pos. 1: 				City Drain 100,

Entwässerungsrinne aus Beton nach DIN EN 1433 und DIN 19580,

Belastungsklasse A 15 – C 250, Typ M,

mit unterbrochenem Schlitz,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

mit vertikaler Lagesicherung (VLS),

mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen,

Systemlänge:	1,00 m

Baubreite:		16/17 cm

Bauhöhe:		16 cm,

Abflussquerschnitt 78 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R.

Farbe: grau*, anthrazit*, rot*, braun*

Hersteller Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.rohr.de) oder. glw.

Einbau gemäß Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.

.............. m 					€ / m .............. 					€ ................

Pos. 2: 				City Drain 100-0,5,

wie Position 1 jedoch

Systemlänge:	0,50 m

.............. Stück 				€ / Stück ........... 				€ .................

Pos. 3: 				City Drain 100 Entwässerungsschacht, Ablauf seitlich

wie Position 1 jedoch,

Systemlänge:	0,50 m,

Bauhöhe:		0,32 m,

mit Ablauföffnung seitlich DN 100 PP,

mit Geruchsverschluss

mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse C 250.

mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,

Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

.............. Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 4:		City Drain 100 Entwässerungsschacht, Ablauf senkrecht,

wie Position 1 jedoch,

Systemlänge:	0,50 m,

mit Ablauföffnung senkrecht DN 100 PP,

mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse C 250

mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,

Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

............. Stück 				€ / Stück ........... 				€ .................

Pos. 5:		City Drain 100 Reinigungsrinne,

wie Position 1 jedoch

Systemlänge:	0,50 m,

mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse C 250.

mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,

Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert

.............. Stück 				€ / Stück ........... 				€ .................

Pos. 6:			City Drain 100 Verschlussdeckel,

aus verzinktem Stahl mit Elastomerdichtelement aus NBR

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 7: 	City Drain 100 NBR-Dichtelement,

aus Elastomer NBR

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 8: 		City Drain 100 Bedienschlüssel,

aus Gusseisen

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

(*nicht zutreffendes löschen)